## Slide 1: Detecção de Colisão
Desenvolvimento de Jogos

## Slide 2: Introdução
No mundo real os objetos estão condicionados às:
  Leis da física
    Inércia
    Atrito
    Gravidade
    Etc.
  Propriedades da matéria:
  "Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço no mesmo instante de tempo"
A
B
A
B
Impacto
Notes: A detecção de colisão e a resolução de colisão juntas fornecem o conceito de solidez aos objetos de um jogo.

## Slide 3: Introdução
No mundo virtual, é preciso criar as regras:
  A detecção de colisão vai determinar se e quando dois objetos colidem
  A resolução de colisão vai determinar o que acontece com os objetos após a colisão
A
B
A
B
Detecção da Colisão
Resolução da Colisão
va0
vb0
va1
vb1
Notes: A detecção de colisão e a resolução de colisão juntas fornecem o conceito de solidez aos objetos de um jogo.

## Slide 4: Detecção de Colisão
Para determinar a colisão existem basicamente duas técnicas:
  Teste de sobreposição: detecta se uma colisão ocorreu
  Teste de interseção: prediz, através de uma fórmula matemática, se uma colisão acontecerá no futuro
t0
t1
A
A
B
B
A
B
t0
t1
t
B
A
t0
t1
A

## Slide 5: Detecção de Colisão
Determinar colisão não é uma tarefa fácil:
  Movimentação muito rápida
    Ex.: balas em um jogo de tiro
t0
t1
t2
t3
Janela
Projétil
O teste se sobreposição só pode ser usado se houver um controle da velocidade dos objetos e da taxa de atualização do jogo.

## Slide 6: Detecção de Colisão
Determinar colisão não é uma tarefa fácil:
  O teste de colisão entre geometrias complexas tem alto custo computacional Ex.: personagens segurando armas
  Custo elevado: cada objeto deve ser testado contra todos os demais objetos da cena, ou seja, é um procedimento com custo O(n2)
Formas Complexas
Custo Elevado
Tela

## Slide 7: Geometria Simplificada
Uma solução para lidar com geometrias complexas é simplificar a geometria usando uma bounding box
Bounding Box Circular
Bounding Box Retângular

## Slide 8: Particionamento do Espaço
Uma solução para a complexidade O(n2) é particionar o mundo do jogo em regiões menores
  Objetos só são testados contra outros na mesma partição
  Na média esse método obtém complexidade linear
Mundo do Jogo

## Slide 9: Sistema de Colisão
Na disciplina utilizaremos um sistema de colisão:
  Baseado no teste de sobreposição
  Usando uma bounding box para cada objeto
  Particionando o espaço em dois grupos:
    Objetos em movimento: podem colidir com objetos estáticos ou outros objetos em movimento
    Objetos estáticos: objetos que não colidem entre si, podendo colidir apenas com objetos em movimento
  Complexidade O(m2)
A
t0
t1
A
Bounding Box
Notes: Exemplificar partições nos jogos: galaga, frogger, breakout, pacman
Complexidade: T(m,e) =me+(m2-m)/2, onde m=objetos em movimento, e = objetos estáticos

## Slide 10: Sistema de Colisão
O teste de sobreposição é o método de colisão mais fácil de implementar e o mais utilizado em jogos 2D
  Requer a implementação de testes de sobreposição entre as geometrias suportadas:
    Ponto
    Retângulo
    Círculo
    Mista
Círculo
Ponto
Mista
Retângulo
Notes: Iniciaremos apenas com estas geometrias. Futuramente introduziremos a possibilidade de usar polígonos.

## Slide 11: Colisão Ponto-Círculo
Teste de colisão entre um ponto e um círculo pode ser feito calculando a distância entre o ponto e o centro do círculo
r
(px,py)
(cx,cy)
dx = cx - px
dy = cy - py
d
Colisão Detectada:
d ≤ r
P

## Slide 12: Colisão Ponto-Retângulo
Teste de colisão entre um ponto e um retângulo consiste em verificar se o ponto está dentro do retângulo
B
Px
left
right
Py
bottom
top
Colisão Detectada: (left ≤ Px ≤ right) &&
(top ≤ Py ≤ bottom)
x
y

## Slide 13: Colisão Círculo-Círculo
Teste de colisão entre dois círculos pode ser feito calculando a distância entre os centros dos círculos
ra
rb
(ax,ay)
(bx,by)
dx = bx - ax
dy = by - ay
d
Colisão Detectada:
d ≤ ra + rb

## Slide 14: Colisão Retângulo-Retângulo
Teste de colisão entre retângulos consiste em verificar se existe sobreposição dos retângulos em ambos os eixos
Colisão Detectada: Ox = (Bleft ≤ Aright) && (Aleft ≤ Bright)
Oy = (Btop ≤ Abottom) && (Atop ≤ Bbottom)
Ox && Oy
B
Bleft
Bright
Bbottom
Btop
x
y
A
Aleft
Aright
Abottom
Atop
Notes: Colisão = OverlapX && OverlapY

## Slide 15: Colisão Círculo-Retângulo
P(x,y)
Teste de colisão entre círculo e retângulo consiste em verificar se o ponto mais próximo colide com o círculo
x
y
R
Rleft
Rright
Rbottom
Rtop
C(x,y)
Colisão Detectada: if (Cx < Rleft) Px = Rleft else if (Cx > Rright) Px = Rright
else Px = Cx
if (Cy < Rtop) Py = Rtop else if (Cy > Rbottom) Py = Rbottom
else Py = Cy
...
Collision(P, C)
Cy
Cx
Notes: O tratamento acima não detecta todos os casos, é preciso expandir a quantidade de testes para um tratamento completo.

## Slide 16: Sistema de Colisão
Todo objeto do jogo precisa:
  De uma bounding box
    É um ponteiro para uma geometria
      Ponto
      Círculo
      Retângulo
      Mista
  De um método OnCollision
    Código a ser executado quando for detectada a colisão do objeto com outro
OnCollision()
Update()
Draw()
Ball
OnCollision()
Update()
Draw()
Block
Player
OnCollision()
Update()
Draw()
Object
Translate()
MoveTo()
OnCollision()
Update()
Draw()
x, y, z bbox

## Slide 17: Sistema de Colisão
A classe Scene vai lidar com as colisões
  Gerando uma lista de colisões
  Chamando OnCollision dos objetos
A
C
B
E
F
Cena
D
Lista de Colisões
<A,B>
<A,C>
<D,E>
As colisões são tratadas pelos métodos OnCollision dos objetos:
<A,B>
Uma colisão é um par de objetos
A->OnCollision(B);
B->OnCollision(A);
»
Notes: » Mostrar tratamento da colisão no projeto Collision do material de apoio.

## Slide 18: Resumo
A detecção de colisão fornece o conceito de massa aos objetos de um jogo
  Sem ela os objetos atravessam uns aos outros
O tratamento de colisão consiste em:
  Detecção da colisão
  Resolução da colisão
É um procedimento de custo elevado
  É preciso simplificar geometrias
  Utilizar particionamento do espaço